## Slide 1: Status på prosjektoppgave

## Slide 2: Distanse fra hvert element n til scanpunkt k:
Systematisk scanning ved bruk av scanlines:

## Slide 3
Algoritme for å regne ut delay mest mulig effektivt
1.
Delay i neste transducer element for punkt k=0, iterativt uttrykt vha forrige element
Delay i referansepunkt/element (origo, n = 0, k = 0)
Delay i neste scanpunkt for element n, iterativt uttrykt vha forrige element
2.
3.
4. Repetér for neste vinkel
Alle verdier konstante utenom cos(θ)

## Slide 4: Fordeler og utfordringer ved denne metoden
Fordeler
  Simplifiserer utregningen i stor grad
  Skalérbart: Lett å implementere flere parallelle blokker i hvert steg for å øke throughput
  Bare den første utregningen for hvert iterative uttrykk er avhengig av forrige steg
    Alle stegene kan gjøres parallelt, ingen trenger å vente på forrige steg
Utfordringer
  Avhengig av cos(θ), multiplikasjon og kvadratrot

## Slide 5: Potensielle løsninger
CORDIC
Tilnærming av kvadratrot
Kommentarer
CORDIC løser problemet med cos(θ) og potensielt multiplikasjon ettersom K(n) kan skaleres inn i x0 før utregning.
Denne metoden for tilnærming av kvadratrot blir nok den tregeste delen av systemet ettersom den trenger en del iterasjoner for hver utregning, og den må skje for hver delay-verdi. Det gjenstår å se hvor mange iterasjoner som kreves for tilstrekkelig presisjon.

## Slide 7: Status og veien videre
Status
  Algoritme som reduserer kompleksitet og øker effektivitet på utregningene
    Areal, power og speed
Veien videre
  Se på muligheter for å unngå/simplifisere kvadratrot
  Implementere algoritmen i Python/MATLAB og sammenligne med teoretisk utregning
  Forberedelser før implementasjon
    Tilpasse systemet slik at det er innenfor tidsfrister med minst mulig parallelle blokker
  Se på utvidelse av algoritmen til 3D?