## Slide 1: Status prosjektoppgave
Gustav Kollstrøm

## Slide 2: Små endringer på algoritme siden sist
Høyere oppløsning og færre iterasjoner kreves
Step size bestemmer maksimal error på delay-verdier
  Max error = step size * 2
  Tradeoff mellom antall interasjoner og presisjon

## Slide 3: Resultater 1/4
Fokus på ett element ved scanning av scanlinje
Step size = 1/8
  Max error ~0.25

## Slide 4: Resultater 2/4
Scanner hele scanområdet med alle mulige kombinasjoner av R0 og θ
Maksimal error ved R0 = 1mm
Ligger litt over teoretisk maksimal error (0.25) ved de aller fleste R0
Positiv error synker ved R0 = 240mm

## Slide 5: Resultater 3/4
Max error i scanline ved forskjellige vinkler
R0 påvirker error i større grad enn θ
Større error og mer variasjon ved liten R0

## Slide 6: Resultater 4/4
Hvor på scanlinjen er de største feilene?

## Slide 7: Konklusjoner
Største feilen ligger i Nn,k+1 for lave verdier av k
  (Tidlig på scanlinjen)
  Kan sannsynligvis forbedres ved å propagere error fra Nn+1,0
Veldig lave verdier av R0 gir høyere max error
Systemet bruker 50-100 iterasjoner (klokkesykluser) på å beregne alle Nn+1,0 verdier
  (Setup time for scanlinje)
1-3 iterasjoner for hver Nn,k+1 kalkulasjon for alle n